## Slide 1: AERO-GUARD
INNOVATIVE APPROACHES IN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE AVIATION · FİNAL · V3
Bölgesel havalimanları için kendi enerjisini üreten, uçuş tarifesine duyarlı drone kovanı
Hasan Kaşıkcı · Oğuz Kortun · Ensar Enes Akkuş · Efekaan Bengi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği
Notes: (~30 sn) Merhaba, biz ÇOMÜ Bilgisayar Mühendisliği'nden AERO-GUARD ekibiyiz. AERO-GUARD, bölgesel havalimanları için kendi enerjisini üreten ve uçuş tarifesine göre çalışan bir drone kovanı. Mentörlerimiz projemizi bir arı kovanına benzetmişti; bu sürümde o benzetmeyi projenin omurgası yaptık. Bugün size bu kovanı ve sınırlarını anlatacağız.

## Slide 2: Pistteki küçük bir cisim, büyük bir maliyet
13,9 milyar $
FOD ve kuş çarpmalarının dünya genelinde yıllık toplam maliyeti (doğrudan + dolaylı)
250 bin $
ABD'de her 10.000 uçuş hareketinde havayollarının FOD kaynaklı bakım maliyeti
Yabancı madde (FOD)
Cıvata, taş, plastik parçası: motor hasarı, gecikme ve iptal
Yaban hayatı
Kuşlar sabit ses sistemlerine zamanla alışıyor; çitten giren hayvanlar ayrı risk
Pist yüzeyi
Geç fark edilen çatlaklar FOD üretir, karbon yoğun yenilemeye dönüşür
Bölgesel havalimanlarında bu denetimlerin hepsi hâlâ gözle ve araçla yapılıyor; kayıt yok, karşılaştırma yok.
Kaynak: ACRP Synthesis 26 (2011), McCreary (2010) tahminleri
Notes: (~45 sn) Problemimiz pistteki yabancı maddeler, yani FOD. Bir cıvata ya da taş parçası motora girdiğinde maliyet büyük. ABD Ulaştırma Araştırma Kurulu'nun derlediği tahminlere göre FOD ve kuş çarpmalarının dünya genelindeki toplam yıllık maliyeti yaklaşık 13,9 milyar dolar. Buna yaban hayatı ve pist yüzeyindeki çatlaklar da ekleniyor. Büyük havalimanlarında bunlar için özel sistemler var ama bölgesel havalimanlarında bu denetimlerin hepsi hâlâ gözle ve araçla yapılıyor.

## Slide 3: Mentörlerden aldığımız ders: doğru havalimanını seçmek
BAŞVURUDA
Sabiha Gökçen gibi yoğun havalimanları
28 milyon
yolcu (Ocak–Temmuz 2026)
Dakikada ~1 hareket: drone'a pistte zaman yok
FODRAD, A-FOD gibi sabit sistemler zaten kurulu
FİNALDE
Çanakkale gibi bölgesel havalimanları
71 bin
yolcu (Ocak–Temmuz 2026)
Günde ≈4 ticari hareket: pist saatlerce boş
Sabit sistem yok, denetim manuel
≈400×
v1 · başvuru
50+ drone'luk sürü, her görev
v2 · final
2 drone, bölgesel havalimanı
v3 · kovan
görevine göre uzmanlaşmış 4 drone + 2 nöbetçi
Notes: (~45 sn) Başvuruda büyük havalimanlarını hedefliyorduk. Mentörlerimiz iki şey söyledi: Sabiha Gökçen'de dakikada bir hareket var, drone'a pistte zaman yok; büyük havalimanlarında bu iş için kurulu sistemler de var. Biz de soruyu tersine çevirdik: bu sistemlere erişemeyen kim? Cevap bölgesel havalimanları. Çanakkale, Sabiha Gökçen'in yaklaşık dört yüzde biri ölçeğinde; günde yaklaşık dört ticari hareket var. Önce kapsamı daralttık: 50 drone yerine 2 drone. Bu sürümde aynı odağı koruyup filoyu görevine göre uzmanlaştırdık: dört drone'luk küçük bir kovan.

## Slide 4: Kovan: kastlar ve petek
Kâşif
× 2
Pisti tarar, nesneyi bulur
Bekçi
× 1
Kuşu uzaklaştırır, çiti dolaşır
İşçi
× 1
Bulunan küçük nesneyi toplar
Bakıcı
işçinin rolü · kış
Uçakta buzun yerini haritalar
Nöbetçi
× 2 direk
Pisti izler, olayı ilk fark eder
Petek A · pist 04 ucu
Kâşif-1
Bekçi
Nöbetçi direk
Petek B · pist 22 ucu
Kâşif-2
İşçi / Bakıcı
Nöbetçi direk
+ FOD kutusu
KOVAN BOYLARI · hücre ekleyerek büyür
Mini
2 kâşif
Çanakkale
2 kâşif · bekçi · işçi · nöbetçiler
Kış
Çanakkale + bakıcı rolü
Kraliçe yok: görev planı merkezi planlayıcıdan gelir, kule onaylamadan hiçbir drone kalkmaz. Drone'lar yalnızca engelden kaçınma ve arızada güvenli davranma kararını kendi verir.
Notes: (~50 sn) Kovanımız beş kasttan oluşuyor. İki kâşif pisti tarar ve nesneyi bulur. Bekçi kuşu ve hayvanı uzaklaştırır, çiti dolaşır. İşçi bulunan küçük nesneyi toplar. Bakıcı aslında işçinin ikinci rolü: başlığı değişince kış sabahı uçakta buzun yerini haritalar ve yalnızca soğuk iklim için önerdiğimiz kış kovanında var. İki nöbetçi direk de her iniş-kalkışta pisti izler. Drone'lar pistin iki ucundaki iki petekte duruyor; petek hücre ekleyerek büyüyor. Jüri "kraliçe kim?" diye sorarsa cevabımız şu: kovanın kararını kule ve insan verir.

## Slide 5: Kâşifler: her uçuştan önce ≈12 dakikada temiz pist
2.350 m × 45 m · beton · 04/22
Kâşif-1: 3 geçiş × 1.175 m
Kâşif-2: 3 geçiş × 1.175 m
04
22
Petek A: Kâşif-1 · Bekçi
nöbetçi direk
Petek B: Kâşif-2 · İşçi/Bakıcı
FOD kutusu · nöbetçi direk
×
×
×
×
×
×
20 m irtifa · ≈3,5 mm/piksel · 6 m/s · ≈12 dk (iki kâşif paralel)
× pist dışı acil iniş noktaları · ölçeksiz
≈12 dk
iki kâşif paralel
20 m
uçuş irtifası
≈3,5 mm
piksel başına yer çözünürlüğü
≥3 cm
hedef nesne boyutu
Notes: (~45 sn) Kovanın ana işi kâşiflerde. Her ticari hareketten yaklaşık 15 dakika önce iki kâşif aynı anda kalkıyor; her biri pistin yarısını, yani 1.175 metreyi, 20 metreden üç geçişle tarıyor. Bu irtifada piksel başına yaklaşık 3,5 milimetre çözünürlük var; 3 santimetrelik bir cıvata 8-9 piksel ediyor. Tarama kalkış ve iniş dahil yaklaşık 12 dakika. Kâşif sayısı tarama süresini belirliyor: üç kâşifle yaklaşık 9, dört kâşifle yaklaşık 8 dakika. Kazancımız hızdan çok tutarlılık: her tarama aynı rotada ve kayıtlı. Arıza olursa drone pist dışındaki kırmızı noktalara iniyor.

## Slide 6: V3 yetenekleri: toplama ve buz haritası, sınırlarıyla
İşçi: FOD toplama
kâşif bulur → insan karar verir → işçi toplar → kâşif doğrular
≤ 1 kg · ≤ 30 cm
Piste inmez: nesnenin 4 m üstünde asılı kalır, vinç başlığı indirir
Metalde EPM mıknatıs (güç kesilse de tutar), değilse kıskaç
Petek B'deki FOD kutusuna teslim; sınıf, ağırlık, konum kaydı
Ekibe kalır: ıslak, yapışık, sıvı, büyük keskin parça, hayvan kalıntısı
Yük bütçesi (M350 sınıfı, azami 2,7 kg)
vinç + başlık ≈1,2
nesne ≤ 1
pay
kg · rüzgâr ≤ 8 m/s · yalnızca pist boşken
Bakıcı: buz haritası
işçinin ikinci rolü · yalnızca kış kovanında
TRL 3–4
Yapar: park eden uçakta kanat, stabilizör ve gövde üstündeki kırağıyı haritalar; ekibin tabletine "püskürtme bölgeleri" düşer
Yapmaz: sıvı sıkmaz; "uçak temiz" kararını vermez, karar kaptan ve ekibin
Git / gitme
METAR'da FZFG, FZDZ, FZRA, SN, PL
uçmaz
Sıcaklık ≥ –20 °C, uçuş ≤ 15 dk, rüzgâr ≤ 8 m/s
uçar
Uçağın üzerinden geçmez · ≥ 6 m · ≤ 3 m/s
her zaman
Sayı vermiyoruz: glikol tasarrufu pilotta ölçülecek
Hâlâ yapmadıklarımız: drone'la sıvı püskürtme · glikol geri kazanımı · 1 kg'ı aşan nesne · "pist açık" ya da "uçak temiz" kararı
Notes: (~50 sn) V3'te iki yeni yetenek var ve ikisini de sınırıyla anlatıyoruz. İşçi, kâşifin bulduğu nesneyi operatör ve kule onayıyla topluyor. Piste inmiyor; 4 metrede asılı kalıp vinçle başlığı indiriyor. Metalde elektro-kalıcı mıknatıs var, güç kesilse bile bırakmıyor. Drone 2,7 kilo taşıyor, vinç ve başlık yaklaşık 1,2 kilo; bu yüzden sınırımız 1 kilo. Bakıcı ise yalnızca buz haritası çıkarıyor: sıvı sıkmıyor, "uçak temiz" demiyor. Dondurucu yağış ya da sis varsa uçmuyor, uçağın üzerinden hiç geçmiyor. Olgunluğu düşük, TRL 3-4; glikol tasarrufu için sayı vermiyoruz, pilotta ölçeceğiz.

## Slide 7: İlk gören kovan, karıştırmaya dayanıklı konum
İLK FARK EDEN KOVAN
Nöbetçi fark eder
sabit termal + PTZ, her harekette
Kule uyarılır
hedef ≤ 10 sn (pilotta ölçülecek)
Kule onaylar
en yakın uygun drone ≈60 sn'de kalkar
Ekibe termal görüntü
konum, kişi sayımı, itfaiye ve sağlık
ICAO: itfaiye pistin her noktasına 3 dk'da ulaşmayı hedefler. İddiamız önce ulaşmak değil, ilk görmek.
12 SENARYO
Fren / motor yangını
Pist dışına çıkma
Lastik patlaması
Kuş çarpması
Yakıt / hidrolik sızıntı
Çitten izinsiz giriş
İzinsiz drone*
Deprem sonrası pist
Şebeke kesintisi
Çevrede yangın, duman
Gece kayıp kişi
Acil iniş beklentisi
* izinsiz drone'a müdahale etmeyiz; konum ve yönü kuleye bildiririz
Karıştırma ve aldatma
güvenli konum
RF/GNSS izleme: bozuksa kalkış yok
Çok kaynaklı konum: GNSS L1/L5 · RTK · görsel · ≈40 UWB · IMU
Şifreli, frekans atlamalı bağlantı; yedek LTE/5G; eve dönüş
BTK ve askerî koordinasyon: "dost" listesi
Karıştırıcı yok: yasal değil
EASA SIB 2022-02: Akdeniz'de karıştırma ve aldatma artışı; Ankara FIR son 30 günde ilk sırada (14 Ekim 2026)
Notes: (~50 sn) Ticari hareket sırasında drone'lar yerde; pisti nöbetçi kameralar izliyor. Bir yangın ya da pist dışına çıkma olursa YZ bunu kuleye bildiriyor; hedefimiz 10 saniyenin altı. Kule onaylarsa en yakın uygun drone yaklaşık bir dakikada kalkıp ekibe havadan termal görüntü veriyor. ICAO itfaiyenin pistin her noktasına 3 dakikada ulaşmasını hedefliyor; biz itfaiyeden önce varırız demiyoruz, ilk görürüz diyoruz. Ortada on iki senaryo var. Sağda karıştırma: EASA Akdeniz'de GNSS karıştırma ve aldatmanın arttığını söylüyor. Önlemimiz katmanlı: sinyal bozuksa kalkış yok, konum birden fazla kaynaktan geliyor, bağlantı şifreli ve yedekli. Karıştırıcı kullanmıyoruz; bu yasal değil.

## Slide 8: Kast bazlı planlama: drone ile uçak hiç karşılaşmaz
Ticari hareket
temsili tarife
Kâşif ×2
FOD, açılış, pist sağlığı
Bekçi
yaban hayatı, çit
İşçi
toplama (gerektiğinde)
Bakıcı
buz haritası (kış kovanı)
Nöbetçi
her harekette izler
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
24:00
Geliş 08:10
Kalkış 08:55
Geliş 19:40
Kalkış 20:25
açılış
hareket sonrası
pist sağlığı (haftada 1)
her hareketten ≈15 dk önce tarama → kuleye temiz pist raporu
şafak
çit devriyesi
uyarı üzerine
gün batımı
çit devriyesi
kâşifin bulduğu nesne
kış sabahı, park eden uçak
pist kullanım bandı: hareketin 5 dk öncesi ve sonrası hiçbir kast uçmaz
Görevler tarifeden ve gerçekleşen saatlerden kastlara otomatik atanır · farklı kastlar aynı anda farklı bölgelerde · kule onayı olmadan kalkış yok
Notes: (~45 sn) Mentörümüzün itirazına cevabımız hâlâ aynı: sistem uçuş tarifesini okuyor. Temsili bir günde dört ticari hareket var. Kâşifler her hareketten önce tarıyor; bekçi şafakta, gün batımında ve çit boyunca uçuyor; işçi yalnızca kâşif bir şey bulunca kalkıyor; bakıcı satırı sadece kış kovanında var. Farklı kastlar aynı anda farklı bölgelerde çalışabiliyor. Pembe bantlar hareketin beş dakika öncesi ve sonrası: bu sürede hiçbir kast uçmuyor ve kule onaylamadan hiçbir drone kalkmıyor.

## Slide 9: Yapay zekâ önerir, insan karar verir
1
Ön eğitim
Açık FOD-A veri seti: 31 sınıf, 30.000+ etiketli örnek; YOLO ailesi
2
Yerel veri
Çanakkale pistinde kontrollü bırakılan test nesneleriyle ince ayar
3
Aktif öğrenme
Operatörün onayladığı/reddettiği her tespit yeni etiket olur
4
İnsan onayı
Sistem pisti asla kendisi açmaz; rapor kuleye bilgi olarak gider
Pilot hedefleri | Hedef
FOD tespit duyarlılığı (≥3 cm) | ≥ %90
Yanlış alarm | ≤ 1 / tarama
Tarama süresi (iki kâşif) | ≤ 15 dk
Tarama bitiminden kuleye rapor | ≤ 2 dk
Planlanan taramaların gerçekleşmesi | ≥ %85
Olaydan kule uyarısına (nöbetçi) | ≤ 10 sn
Tespitten temizliğe (işçi) | pilotta ölçülecek
Ekibimizden bir tecrübe
Ekip üyelerimizin de yer aldığı ÇOMÜ Binary Health, TEKNOFEST 2026 Sağlıkta YZ'de kendi eğittiği modelle finale kaldı.
Notes: (~40 sn) YZ tarafında açık kaynaklı FOD-A veri setiyle başlıyoruz: 31 sınıf, 30 binden fazla etiketli örnek. Sonra Çanakkale pistinde kontrollü bıraktığımız test nesneleriyle ince ayar yapıyoruz; operatörün her onayı ya da reddi modele yeni etiket olarak dönüyor. En önemlisi: sistem pisti asla kendisi açmıyor. Pilot hedeflerimiz tabloda; V3 ile iki gösterge ekledik: nöbetçinin kuleyi uyarma süresi ve tespitten temizliğe geçen süre. Ekip üyelerimizin bulunduğu takım TEKNOFEST 2026 Sağlıkta YZ'de finale kalmıştı; bu tecrübeyi buraya taşıyoruz.

## Slide 10: Kendi enerjisini üreten kovan, gerçekçi karbon hesabı
Chart: Mini kovan · kWh / yıl (ön tasarım)
| Gerçek tüketim | Tasarım yükü (%30 paylı) | Yıllık üretim
kWh/yıl | 3650 | 4745 | 8550
Çanakkale kovanı (4 hücre): iklimlendirme iki katına çıkar, oran ≈1,2×'e iner; nöbetçi ve güvenli konum yükü hariç. Enerji bütçesi kovan boyuna göre yenilenecek.
1,8×
üretim / tasarım yükü (mini kovan)
≈10 t
yıllık doğrudan CO₂ azaltımı (mini kovan); 20 havalimanında ≈200 t
≈9 m
türbin · Ek 14'e göre 250 m'de izin ≈15,7 m (1:7 geçiş yüzeyi)
Yeşil Havalimanları ve Altyapı
Verimli Operasyonlar
Geleceğin Mobilitesi
Döngüsel Ekonomi
Notes: (~45 sn) Enerji hesabını önce iki hücreli mini kovan için yaptık: güneş ve türbin yılda yaklaşık 8.550 kilovatsaat üretiyor, bu tasarım yükünün 1,8 katı. Açık söyleyelim: Çanakkale kovanında hücre sayısı dörde çıkıyor ve en büyük kalem olan iklimlendirme ikiye katlanıyor; oran yaklaşık 1,2'ye iniyor. Bu yüzden enerji bütçesini kovan boyuna göre yeniden yapacağız. Türbini Ek 14'e göre yerleştiriyoruz: pistten 250 metrede izin verilen yükseklik yaklaşık 15,7 metre, türbinimiz yaklaşık 9 metre. Doğrudan karbon azaltımı havalimanı başına yılda yaklaşık 10 ton; küçük bir rakam, asıl kazanç dolaylı etkilerde.

## Slide 11: Parçalar var, bütün yok: AERO-GUARD'ın yeri
Çok görev
Sabit altyapı gerekmez
Tarifeye göre otomatik
Yenilenebilir enerji
Bölgesel bütçeye uygun
Sürekli izleme
● var ○ yok
Sabit FOD radarı / kamerası
FODRAD, A-FOD, Xsight, Tarsier
Kuş radarı
KUŞRAD, Robin Radar
Tek görevli drone
Cranfield denemesi (2020)
Araçla manuel denetim
Bugünkü uygulama
AERO-GUARD
Bölgesel havalimanı kovanı
Dürüst sınır: AERO-GUARD sürekli FOD izlemesi yapmaz; nöbetçi kameralar hareket anlarında pisti izler ama FOD radarı değildir. Günde birkaç hareketin olduğu pistte her hareketten önceki tarama, kullanıldığı anlar için aynı güvenceyi çok daha düşük maliyetle verir.
Notes: (~40 sn) Teknolojilerin her biri tek başına yeni değil; bunu mentörlerimiz de söyledi. Sabit FOD radarları ve kuş radarları büyük havalimanlarında sürekli izleme sağlıyor ama pahalı ve tek görevli. Cranfield'da drone ile pist denetimi denendi ama tek görevli ve tarifeyle bağlantısızdı. AERO-GUARD bunları bölgesel havalimanı için tek bir kovanda birleştiriyor. Sınırımızı da gizlemiyoruz: sürekli FOD izlemesi yapmıyoruz, nöbetçi kameralar bir FOD radarı değil. Ama günde dört hareketli bir pistte her hareketten önce tarama yeterli güvenceyi veriyor.

## Slide 12: Emniyet ilkesi: drone'un kendisi asla FOD olmamalı
Kule onayı
Kule onaylamadan kalkış yok; kule her an iptal edip geri çağırabilir
Sanal sınır + ADS-B
30 m altında, görev alanında; yaklaşan uçağı algılar; hareketin ±5 dk'sında kimse uçmaz
Arızada pist dışına iniş
Acil iniş noktaları; indiği yer FOD bildirimi; her kalkış öncesi pervane kontrolü
Veri sahada kalır
Sivil–askeri havalimanı: görüntüler kenar sunucuda; bağlantı şifreli ve frekans atlamalı
Regülasyon çerçevesi
ICAO Ek 14 · tasarım ve işletim
ICAO GRF · pist durumu raporlaması
SHGM İHA Talimatı (SHT-İHA)
DHMİ mânia görüşü (türbin, petek)
JARUS SORA · her kast için ayrı
EASA SIB 2022-02 · GNSS girişimi
BTK · frekans koordinasyonu
Rüzgâr 8 m/s'yi aşarsa ya da dondurucu yağış veya sis varsa görev başlamaz; denetim bugünkü gibi araçla yapılır.
Notes: (~40 sn) Jürinin aklındaki ilk soru muhtemelen şu: drone düşerse kendisi FOD olmaz mı? Kule onaylamadan kalkış yok. Sanal sınır drone'u 30 metrenin altında tutuyor, ADS-B yaklaşan uçağı algılıyor ve hareketin beş dakika öncesi ve sonrası hiçbir kast uçmuyor. Arıza olursa drone pist dışındaki acil iniş noktalarına iniyor ve indiği yer FOD bildirimi olarak kuleye gidiyor; her kalkıştan önce hücre kamerası pervaneleri kontrol ediyor. Çanakkale sivil-askeri bir havalimanı olduğu için görüntüler dışarı çıkmıyor. Rüzgâr sınırı aşılırsa ya da dondurucu yağış varsa sistem kenara çekiliyor.

## Slide 13: Kovan boyuna göre maliyet: hizmet olarak drone
≈124 bin $
Mini kovan
2 kâşif · beş yıla yayılmış ≈39 bin $/yıl
≈215 bin $
Çanakkale kovanı (önerilen)
4 drone + nöbetçiler + güvenli konum · ≈62 bin $/yıl
≈220 bin $
Kış kovanı
Çanakkale kovanı + bakıcı rolü · ≈63 bin $/yıl
Bölgesel havalimanı
5 yıllık sözleşme; kovan boyuna göre yıllık abonelik
AERO-GUARD
Donanım, kurulum, bakım ve yazılım güncellemeleri bizde
Modüler büyüme
Her havalimanı yalnızca ihtiyaç duyduğu hücreyi alır; geniş kovan +≈20 bin $ / kâşif
Tümü ön tahmin, ±%30. Hedef pazar: DHMİ'nin işlettiği düşük trafikli bölgesel havalimanları; kış kovanı soğuk iklim için. Fiyat pilot sonrası netleşir.
Notes: (~40 sn) Maliyeti artık kovan boyuna göre veriyoruz; hepsi artı eksi yüzde 30 belirsizlikli ön tahmin. İki kâşifli mini kovan yaklaşık 124 bin dolar. Önerdiğimiz Çanakkale kovanı bekçi, işçi, nöbetçi kameralar ve güvenli konumla yaklaşık 215 bin dolar; beş yıla yayınca yılda yaklaşık 62 bin. Soğuk iklim için kış kovanı bakıcı rolüyle yaklaşık 220 bin. Bölgesel havalimanlarının bütçesi kısıtlı olduğu için hizmet olarak drone modelini öneriyoruz: havalimanı kurulum parası ödemiyor, kovan boyuna göre abonelik ödüyor.

## Slide 14: 30 ayda Çanakkale'den 3–5 bölgesel havalimanına
İlk adım (0–3 ay): FOD-A ile eğitilmiş YOLO demosu + kovan planlayıcısı simülasyonu; izin süreci (DHMİ, SHGM, BTK) ilk ayda. Kastlar aşamalı: sınırlı pilot kâşiflerle → tam pilotta bekçi, işçi, nöbetçiler → bakıcı ayrı kış pilotunda.
Notes: (~35 sn) Yol haritamız 30 ay. İlk üç ayda FOD-A ile eğitilmiş YOLO demosunu ve kovan planlayıcısının simülasyonunu çıkarıyoruz; en uzun süreç izinler olduğu için ona ilk ayda başlıyoruz. Kastları aşamalı devreye alıyoruz: sınırlı pilot kâşiflerle, tam pilotta bekçi, işçi ve nöbetçiler ekleniyor; olgunluğu en düşük olan bakıcıyı soğuk iklimli bir havalimanıyla ayrı bir kış pilotunda deniyoruz. Son fazda 3-5 bölgesel havalimanına yayılıyoruz.

## Slide 15: Her uçuştan önce, doğrulanmış temiz pist.
Görevine göre uzmanlaşmış, kendi enerjisini üreten küçük bir kovanla.
Teşekkürler · Sorularınız?
Hasan Kaşıkcı · Oğuz Kortun · Ensar Enes Akkuş · Efekaan Bengi — ÇOMÜ Bilgisayar Mühendisliği
Notes: (~25 sn) Özetle: AERO-GUARD, pahalı sistemlere erişemeyen bölgesel havalimanlarına her uçuştan önce doğrulanmış temiz pist sunuyor. Bunu görevine göre uzmanlaşmış, kendi enerjisini üreten küçük bir kovanla ve her rakamı varsayımıyla birlikte yapıyor. Teşekkür ederiz, sorularınızı bekliyoruz.